## Slide 1: Разработка плагина для среды AutoCAD, позволяющего учитывать особенности взаимодействия используемых элементов технического обеспечения автоматизированной системы противопожарной защиты (АСПЗ)

## Slide 2: Постановка задачи
Группа разработки
Разработка автоматизированной системы противопожарной защиты (АСПЗ)
Проектирование АСПЗ в AutoCAD
Проверка спроектированной АСПЗ на соответствие СП 484.1311500.2020
И ГОСТ Р 53325-2012:
Наличие всех необходимых технических средств в пределах зоны пожаротушения для полной комплектации системы
Подсчет всех имеющихся устройств и исключение лишних
Потребляемая схемой мощность
Полученная общая стоимость датчиков, используемых при проектировании
Проверка АСПЗ в тестовых условиях

## Slide 3: Цель и задачи работы
Цель: уменьшение вероятности допущения ошибок проектировщиков автоматизированной системы противопожарной защиты (АСПЗ) за счет автоматизации проверки чертежей на этапе создания .dwg файла
Задачи:
изучить особенности создания плагинов для среды AutoCAD
изучить особенности взаимодействия используемых элементов технического обеспечения АСПЗ
осуществить программную реализацию оповещения проектировщика о нарушении накладываемых технических ограничений на разрабатываемую АСПЗ на этапе создания .dwg файла посредством вызова соответствующей команды
Требования к работе:
работа с .dwg файлом
результат работы должен быть представлен в виде появляющегося консольного окна

## Slide 4: Структура решения
AutoCAD (.dwg)
Visual Studio (.dll)
Банк датчиков, используемых при проектировании АСПЗ
Функция, вызываемая при выполнении в AutoCAD
пользовательской команды
«ScanPj»
Открытые таблицы блоков
Чертеж шахты/помещения
Расстановка датчиков (блоков)
Автоматическое помещение всех добавленных блоков в таблицу блоков
Загрузка .dll
Вызов в командной строке команды «ScanPj»
Перебор объектов таблицы и поиск совпадений с банком датчиков

## Slide 5: Создание блоков
Открытие настроек определения блока
Выбор элементов и определение блока
Определение атрибутов блока
Используемые блоки

## Slide 6: Работа с таблицей блоков
switch (br.Name)
{
case “ППКУП”:
if (ar.Tag == “ПОМЕЩЕНИЕ”)
{
//…
}
    if (ar.Tag == “IP”)
    {
    //…
    }
    break;
c
Открытые таблицы блоков для чтения
Перебор объектов таблицы и поиск совпадений с банком датчиков
Visual Studio (.dll)
AutoCAD (.dwg)

## Slide 7: Визуализация результата (Windows Forms)
Конструктор окна для взаимодействия с пользователем
Обозреватель решений проекта

## Slide 8: Загрузка плагина (.dll) в AutoCAD
Загрузка приложения .NET
Выбор сборки .NET
Выполнить созданную команду

## Slide 9: Тестирование
Спроектированная АСПЗ
Результат работы плагина

## Slide 10: Тестирование
Спроектированная АСПЗ
Результат работы плагина

## Slide 11: Тестирование
Спроектированная АСПЗ
Результат работы плагина

## Slide 12: Тестирование
Результат работы плагина
Спроектированная АСПЗ

## Slide 13: Результаты работы
изучены особенности создания плагинов для среды AutoCAD
создан плагин, вызывающийся в среде AutoCAD с помощью команды ScanPj
изучены особенности взаимодействия используемых элементов технического обеспечения АСПЗ
плагин определяет комплектацию АСПЗ и принадлежность датчиков к зонам
осуществлена программная реализацию оповещения проектировщика о нарушении накладываемых технических ограничений на разрабатываемую АСПЗ
считывание необходимых данных производится с .dwg файла
результат работы представлен в виде появляющегося консольного окна
Разработанный плагин соответствует предъявленным требованиям